## Slide 1: Térinformatikai és távérzékelési alkalmazások fejlesztése
DETECTION AND RECOGNITION OF CHANGES IN BUILDING GEOMETRY DERIVED FROM MULTITEMPORAL LASERSCANNING DATA T. Vögtle, E. Steinle

## Slide 2: Cél
Két, eltérő időben készült LIDAR kép alapján felderíteni az új, vagy lerombolt épületeket
Technológia: LIDAR (Light Detection And Ranging)
Csak magasságértékeink vannak
Az illesztés problémáját megoldottnak tekintjük

## Slide 3: Motiváció
Földrengés, egyéb katasztrófa estén a bajbajutottak gyors felderítése
Kárfelmérés
Civil engineering: városfejlődés

## Slide 4: Az algoritmus lépései
Durva szűrővel (pl. Gauss nagy szigmával) elsimítjuk a képet, és ezt kivonjuk az eredeti képből, ezzel „normalizáljuk” a képet, azaz kiszűrjük a topografikus változásokat(dombok, völgyek).
Region growing segmentation: lehetséges épületpontokból kiindulva növeljük az egyes szegmensek területét
  Ha valami annyira kicsi, hogy nem lehet épület, akkor azt eldobjuk
  A szegmensek széleit meghatározza, hogy nem lehet nagyobb a meredekség egy előre meghatározott értéknél

## Slide 5: Az algoritmus lépései
Klasszifikálás: A megmaradt szegmenseket tovább tudjuk szűrni egyéb tulajdonságok alapján (méret, a legalacsonyabb és legmagasabb pontja közti különbség, a környező szegmensek magassága, stb.)
Megjegyzés: Egy igazi városi alkalmazásnál rendelkezésre állhatnak az előre szegmentált adatok

## Slide 6: Változásdetektálás
Az épületekkel 5 dolog történhet
  Felépül
  Lebontják
  Magasítanak rajta
  Alacsonyabb lesz (akár ember, akár természet által)
  Semmi

## Slide 7: Változásdetektálás
Új vagy régi?
  Ha két szegmens között az átfedés a két időpillanatban 25%-nál kevesebb, akkor különböző épületeknek tekintjük őket.
  Ha van át fedés, akkor tovább vizsgáljuk, hogy lehet-e ugyanaz, ha túl sok a kilógó szegmens (pl. 75% ) akkor szintén különbözőeknek tekintjük őket

## Slide 8: Változásdetektálás
Épület szint emelkedés/csökkenés
  Csak azokkal a szegmensekkel dolgozunk, amik az előző fázison átestek
  A két normalizált képet kivonjuk egymásból
  Opening operatort (nyitás műveletet) alkalmazunk a képre, hogy a jelentéktelen eltéréseket kiszűrjük
  Az így megmaradt szegmenseket tekintjük változott épületeknek

## Slide 9: Minta eredmények: osztályozás nélküli különbségek

## Slide 10: Minta eredmények

## Slide 11: Zajos képek
Lehetnek olyan pontok a LIDAR technológiából adódóan, ahol nincs mérési adatunk.
Tipikus ilyenek:
  Kémények
  Csillogó, sima tetőfelületek
A technológia javul, de a régi képeknél számolni kell vele

## Slide 12: Zajszűrés
Ha csak kicsik ezek a területek, akkor kiszűrhetőek
Ha nagyok, akkor meg se próbáljuk értelmezni

## Slide 13: Megvalósítás
Környezet
  C++
    Gyors
  Windows
    MFC
  OpenCV
    Kényelmes beépített matematikai osztályok
    Rengeteg segítség a raszteres képfeldolgozáshoz
    Beépített GPU gyorsítás bizonyos algoritmusokhoz

## Slide 14: Köszönöm a figyelmet